Seit dem 1.4.2017 ist durch den Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) die Produktgruppe neu geregelt und definiert.

Sie finden die 66 Seitige Dokumentation und Festschreibung auch im Internet, bzw auch auf unserer Homepage www.nette-schuhe.de

Alle Erläuterungstexte und Indikationen wurden dem Originaltext entnommen.

Die Vorschläge für die Verordnungstexte beruhen auf den weiteren Anweisungen aus der Produktgruppe.

Wir dürfen zu Lasten der Krankenkassen ausschließlich die verordneten Produkte liefern.

Wichtig ist: es wird indikationsbezogen und nach dem korrigierenden Zweck unterschieden.

Deshalb hier eine kurze Handreichung für die Verordnung der Einlagen.

Nicht korrigierende Einlagen:

Stützende Einlagen

Einlagenversorgung v.a. im späten Jugendalter und Erwachsenenalter, wenn eine stützende, beschwerdelindernde, gewaltlos erreichbare Stellungsverbesserung des Fußes, jedoch keine Korrektur möglich und angestrebt wird.

Indikationsbeispiel: Spreizfuß

VO Text: Stützende Einlagen 08.03.01.0  mit langsohliger Weichbettung und mit 	     Supinationskeil ( bei Bedarf mit Fersenspornaussparung oder 			     Rigidusfeder)

Bettungseinlage

Einlagenversorgung v.a. im Erwachsenen  und Rentenalter, wenn eine Bettung mit gleichmäßiger und breitflächiger Lastumverteilung ohne Korrektur des Fußes angestrebt wird.

Indikationsbeispiel: Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt

Halluxrigidus mit Spreizfußbeschwerden

Ballen-Hohlfuß

rheumatischer Spreizfuß

VO Text: Bettungseinlage 08.03.02.0 weichgepolstert mit Supinationskeil

(bei Bedarf mit Fersenspornaussparung oder Rigidusfeder)

Alle Einlagen, mit denen Sie eine Korrektur erreichen können, finden Sie auf der Rückseite

Korrigierende Einlagenversorgung

Schaleneinlage:

Korrigierend wirkende Einlagenversorgung bei Kleinkindern ab dem Laufalter, Kindern und Jugendlichen bis Wachstumsende, sowie schalenartige Bettung bei Erwachsenen.

Indikationsbeispiel: Ausgeprägte Form des kindlichen Knick–Plattfußes

Klumpfuß nach knöcherner Korrekturoperation

kontrakter Knick-Plattfuß beim Erwachsenen

Halluxrigidus mit Spreizfußbeschwerden

Kontraindikation: schlaffer kindlicher Knick-Plattfuß, im Zehenstand kompensiert 				(hier erforderlich: Winkeleinlage s.u.)

VO Text: Schaleneinlage 08.03.03.0 weichgepolstert mit Supinationskeil

( bei Bedarf mit Fersenspornaussparung oder Rigidusfeder)

Einlage mit Winkel:

Korrigierend wirkende Einlagenversorgung bei Kleinkindern ab dem Laufalter sowie Kindern und Jugendlichen bis Wachstumsende

Indikationsbeispiel: kongenitaler Plattfuß bei Kindern

Valgus- oder Varusfehlstellung des kindlichen Rückfußes

VO Text: Winkeleinlage 08.03.04.1 weichgepolstert mit Supinationskeil,